Tez başlığı, hazırlayan, danışman ve özet altta belirtilen formata uygun olarak hazırlanacaktır. Yazı stili ve puntoların aynı olması için, kendi çalışmanızı alttaki örnek üzerinden geçebilirsiniz.

BAŞLIK   (YAZI SİTİLİ: baslık)

İSİM1 / (varsa İSİM2)

DANIŞMAN İSMİ

TAHRİK DİNGİLLERİ MİLLERİNİN CATIA V5 R7 YAZILIMI İLE TASARIMI

M. MURAT KORUR

DANIŞMAN: Prof. Dr. NUSRET SEFA KURALAY

Motorlu araçlarda tahrik aksı olarak aks milleri kullanılır. Bu miller burulmaya çalışırlar ve üzerilerinde kayma gerilmeleri oluşur. Millerin ani yüklemelere karşı dayanıklı olmaları için, üzerilerinde oluşabilecek maksimum kayma gerilmesi önceden hesaplanmalı ve milin yapılacağı malzemenin de göz önüne alınmasıyla mil boyutlarının optimizasyonu gerçekleştirilmelidir.

Bu projede, BMC markalı bir kamyonet için tasarlanmış arka tahrik aksının, üzerinde oluşabilecek maksimum kayma gerilmesi hesaplanarak, araç için uygun olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplar, sonlu elemanlar yöntemine dayanarak, Catia V5 R7 yazılımıyla bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş daha sonra da el ile yaklaşık olarak yapılmıştır.